Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

TASLAK

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN AYRILMIŞ HAVA SAHALARINDAKİ OPERASYONLARININ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT

(SHT-İHA)

# BİRİNCİ BÖLÜM

# Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

## Amaç

Madde 1 – (1) Bu Talimat, Türk Hava Sahası’nda ayrılmış hava sahalarında uçacak olan sivil İnsansız Hava Araçları (İHA)’nın operasyonları, İHA sistemlerini kullanacak olan kişilerin sahip olması gerekli nitelikleri, İHA sistemlerinin uçuşa elverişliliklerine ve İHA operasyonları sırasında verilecek hava trafik hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

## Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Talimat, Türk Hava Sahası’nda ayrılmış hava sahalarında uçacak maksimum kalkış ağırlığı 20 kilogram ve üzeri olan sivil İHA’ları, ilgili sistemleri, bunları işletecek olan işletmeleri, bu işletmelerde görev alacak personeli, İHA pilotlarını ve İHA uçuş ekibini kapsar.

(2) Maksimum kalkış ağırlığı 20 kilogramın altında olan İHA’larla sivil havacılık faaliyeti yapılamaz.

## Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Talimat,18/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa ve 14.10.1983 tarihli 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

## Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4 – (1) Bu Talimatta geçen;

a) AGL: Yer yüzeyinden yüksekliği,

b) AIP: Havacılık Bilgi Yayınını,

c) Ayrılmış hava sahası: İHA operasyonu için NOTAM ile yayımlanan sahayı,

ç) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

d) Faydalı yük operatörü: İHA’nın üzerinde bulunan göreve yönelik sistemleri kullanan İHA pilotu dışındaki kişiyi,

e) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

f) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

g) Havaalanı: Karada ve su üzerinde hava aracının kalkması ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,

ğ) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunu,

h) IFR: Aletli uçuş kurallarını,

ı) IMC: Aletli uçuş şartlarını,

i) İHA işleticisi: İHA’nın sahibi olan gerçek veya tüzel kişiyi,

j) İHA pilotu: İHA’yı doğrudan kontrol eden kişiyi,

k) İHA sistemi: Bir İHA ve bunun üzerinde bulunmayan, yerde ve havadaki komuta, kontrol ve işletilmesi için gerek duyulan, uçuş açısından önemli olan yer kontrol istasyonu, otomatik kalkış ve iniş istasyonu,  muhabere ve kontrol linklerini,

l) İHA uçuş ekibi: Bir İHA’nın uçurulması için gerekli olan Yer Kontrol İstasyonu’nda bulunan sorumlu İHA pilotu, İHA pilotu, faydalı yük operatörü ve teknisyenlerini,

m) İnsanlı hava aracı veya pilotlu hava aracı: İçinde pilot bulunan hava aracını,

n) İnsansız hava aracı (İHA): Spor veya eğlence amacıyla kullanılan model uçaklar hariç olmak üzere, içinde insan olmadan uçabilen, güç ile çalışan ve bir kontrol linki üzerinden uzaktan bir İHA pilotu tarafından kontrol edilen hava aracını,

o) Kontrol linki: İHA ile kontrol istasyonu arasında olan ve İHA’nın uçurulması için kontrol istasyonu üzerinden gönderilen kontrol bilgileri ile İHA’dan alınan uçuş bilgilerinin kontrol istasyonuna aktarıldığı frekans linkini,

ö) Maksimum kalkış ağırlığı (MTOW): İHA sisteminin Uçuşa Elverişlilik Sertifikası, Özel Uçuş İzin Belgesi veya üretici firma tarafından belirtilen kalkış yapılabilecek maksimum ağırlık değerini,

p) NOTAM: Uçuş harekâtı ile ilgili görevlileri, herhangi bir havacılık hizmetine, kolaylığına, yönetimine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına yâda bunlardaki herhangi bir değişikliğe ilişkin bilgilerden zamanında haberdar etmek amacıyla özel bir formatta hazırlanmış havacılara uyarı yayınını,

r) Otomatik kalkış ve iniş sistemi (OKİS): İHA pilotunun doğrudan müdahalesi olmadan, İHA’nın otomatik olarak kalkış ve inişini gerçekleştiren sistemi/kabiliyeti,

s) Otomatik operasyon: Normal operasyon süresince insanın müdahalesini gerektirmeyen, otomatik uçuş kontrol sisteminin tam ve doğrudan kontrolü altındaki operasyonları,

ş) PPL: Hususi Pilot Lisansı’nı,

t) Sorumlu İHA pilotu: Uçuş süresince İHA sisteminin her türlü harekatından sorumlu bulunan İHA pilotunu,

u) Tehlike (Emercensi):Uçuş halindeki bir hava aracında uçuş emniyetine etki edebilecek herhangi bir durumu,

ü) Türk hava sahası: Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke ile Türk karasuları üzerindeki sahayı,

v) Uçuş sona erdirme sistemi: İHA pilotu tarafından ya da otomatik olarak veya önceden belirlenmiş bir program dâhilinde aktive olan ve İHA’nın en güvenli şekilde uçuşu sonlandırmasına yarayan sistemi,

y) Uçuş plânı: Bir hava aracının planlanan uçuşuna ilişkin bilgileri içeren, ICAO Doc. 4444’e ve/veya EUROCONTROL IFPS kullanıcı El Kitabına uygun olarak özel formatta hazırlanmış bilgi formunu,

z) VFR: Görerek uçuş kurallarını,

aa) VMC: Görerek uçuş şartlarını,

bb) Yer kontrol istasyonu: İHA’yı uzaktan kumanda ederek kullanmak, operasyonları süresince ve görüş alanı dışında iken, yer ve durumunu izlemek için kullanılan, yerde bulunan kontrol istasyonunu, ifade eder.

# İKİNCİ BÖLÜM

# İHA İşleticisinin Genel Sorumlulukları

## Operasyon, uçuşa elverişlilik ve tescil sorumluluğu

Madde 5 - (1) Maksimum kalkış ağırlığı 20 kg’dan fazla olan İHA’lar uçuşa elverişlilik hususunda insanlı hava araçları ile aynı emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olmalıdır.

(2) Maksimum kalkış ağırlığı 20 kg’dan fazla olan İHA’lar tescil hususunda insanlı hava araçları ile aynı mevzuata tabi olup

(a) Uçuşa Elverişlilik Sertifikasına veya Özel Uçuş İzin Belgesine ve

(b) Tescil Sertifikasına sahip olmalıdır.

(3) Uçuşa Elverişlilik Sertifikası, Özel Uçuş İzin Belgesi ve Tescil Sertifikasına, İHA platformuna ilave olarak uçuşu doğrudan ilgilendiren Yer Kontrol İstasyonu, Kontrol Linki, OKİS gibi ilgili yer sistemleri hakkında gerekli bilgiler de not edilir.

(4) İHA işleticileri için işletme ruhsatı gerekliliği bulunmamaktadır.

(5) İHA işleticisi aşağıda yer alan konuları kapsayan Uçuş Operasyonları El Kitabını hazırlamaktan ve tescil başvurusu ile birlikte Genel Müdürlüğe sunmaktan sorumludur.

a) Uçuş işletme personelinin görev ve sorumlulukları,

b) Uçuş ekibinin teşkili, görev ve sorumlulukları,

c) Uçuş ekibinin görev ve istirahat süreleri,

ç) Uçuş mürettebatı için gerekli olan eğitim ve yeterlilik standartları,

1) İHA pilotları genel havacılık bilgisi (Uçuş Dinamiği /Uçuş prensipleri, Hava Hukuku, ATC Usulleri, Havacılık Frezyolojisi, Genel Seyrüsefer, Meteoroloji, Havacılık Yayınları (Türkiye AIP’si vb.)

2) İlgili İHA sistemi (Hava Aracı, Yer Kontrol İstasyonu, Kontrol Linkleri, Otomatik Kalkış İniş Sistemi vb.) ile bu sitemleri oluşturan alt sistemlere (Elektrik, İtki, Yakıt, Uçuş Kontrol, Aviyonik vb.) ait temel bilgiler

3) İHA pilotlarında olması gereken nitelikler ve İHA pilotu uçuş eğitim düzeyleri, (Uçuş saati ve uçuş tecrübesine göre, İHA pilotlarının yetkileri/kısıtlamaları)

d) Uçuş ekibinin uygulayacağı normal ve acil durum usulleri (Standart Harekat Usulleri),

e) Uçuş yapılacak meydan/havaalanına ait usuller,

f) Haberleşme usul ve esasları,

g) İHA’da bulunması gereken uçuş ve seyrüsefer teçhizatı listesi,

ğ) Kaza ve olaylarda sorumlu pilotun uygulayacağı usuller,

h) Kalkış ve iniş ağırlık ve ağırlık merkezi tahditleri,

ı) Muhtelif meteorolojik şartlarda uygulanacak uçuş tekniği usul ve esasları,

i) İşletici tarafından öngörülen diğer usul ve esaslar.

j) Bu talimatın ilgili yerlerinde istenen diğer hususlar.

(6) İHA işleticisi Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programını kapsamında Güvenlik Programı hazırlayıp Genel Müdürlük onayına sunmaktan sorumludur.

## Genel emniyet standardı

Madde 6 – (1) İHA operasyonları, insanlı hava araçlarının operasyonları kadar emniyetli, aynı kategoriye denk düşen insanlı hava araçlarının operasyonlarında olduğu gibi, havadaki ya da yerdeki insanlara ya da mülklere karşı risk teşkil etmeyecektir.

(2) Sivil İHA uçuşları için izin talebinde bulunan işleticiler, uçulacak araç ve tip için eksiksiz bir emniyet geçmişi raporu sunacaktır. Başvuru sahibi, emniyet standardının karşılandığını, analiz, test ya da simülasyon ile kanıtlayacak ve üreticiden bu yönde teyit alacaktır.

(3) Bu emniyet deklarasyonu, İHA’ların tasarımı, imalatı, bakım ve muayenesi için kabul edilen havacılık standartları ve uygulamalarının kullanıldığını gösteren dokümanlarla desteklenecektir. Bu kapsamda İHA işleticisi;

- Üreticinin önerdiği bakımların yapılmasından,

- Bakımda kullanılan alet ve ekipmanların test ve kalibrasyonlarından,

- Üreticinin belirlediği Bakım Personeli ile ilgili gereklilikleri sağlamaktan,

ç) Üretici servis bültenleri ve varsa üretici otoritesinin yayınladığı Uçuşa Elverişlilik Direktiflerinin uygulanmasından ve güncelliğinden,

- Ömürlü parçaların zamanında değiştirilmesinden ve takibinden,

- Tamir ve Modifikasyonların üretici tarafından belirlenen standartlara göre yapılmasından,

- Bakım ve bakımın yönetilmesi ile ilgili elkitaplarının hazırlanmasından

sorumludur.

(4) Genel Müdürlük tarafından İHA işleticisine haberli veya habersiz uçuş emniyet denetlemesi yapılabilir. Denetlemelerde istenen bilgi ve belgeler işletici tarafından 24 saat içerisinde sunulmalıdır.

(5) İHA operasyonları, uçuş emniyeti konusunda tehdit oluşması veya risk görülmesi durumunda Genel Müdürlük tarafından durdurulur.

## Sigorta ve Güvenlik

Madde 7 – (1) İHA işletmecileri, 3ncü şahıs mali mesuliyet sigorta yönetmeliğine göre sigorta yaptırmaktan sorumludur. Sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen İHA’lar Genel Müdürlük tarafından uçuştan men edilir.

(2) İHA işleticileri, pilotlar dahil istihdam edilen tüm personelin kimlik bilgilerini güvenlik tahkikatından geçirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür İHA İşleticisi, İHA pilotu dahil olmak üzere Yer Kontrol İstasyonu’nda görev yapan tüm mürettebat üyesinin güvenlik soruşturmasını uçuş izni başvurusundan önce yaptırmış olacaktır.

(3) İHA işleticileri, İHA’ların terör saldırılarında veya kamunun güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir yasadışı eylemde kullanılmasını önlemek amacıyla gerek İHA’ların gerekse İHA sistemlerinin dışarıdan müdahalelere karşı güvenliğini sağlamak ve Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nda belirtilen standartlara uymakla yükümlüdür.

(4) Genel Müdürlük tarafından, İHA işleticilerine haberli veya habersiz güvenlik denetlemesi yapılır.

(5) İHA işleticileri, İHA operasyonları gerçekleştirilmeden önce ilgili Mülki İdare Amirliğine bilgi verecektir.

(6) Genel Müdürlük sivil İHA’ların askeri yasak sahalar ve askeri birlikler üzerinde uçuş planlaması durumunda; icra edilecek uçuşlara ilişkin olarak; İHA’ların teknolojik özellikleri, rota, irtifa ve uçuş bölgesi koordinatlarını içerecek şekilde gerekli bilgileri, doğal afetler gibi acil durumlar haricinde en az15 gün öncesinden, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edecektir.

(7) Güvenlik ve askeri açıdan sakınca görülmesi halinde, İçişleri Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Sivil İHA operasyonları Genel Müdürlük tarafından, herhangi bir aşamada durdurulur. Hafta sonları ve resmi tatil günleri ise, sivil İHA operasyonları anılan sebepten dolayı İçişleri Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı tarafından Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde durdurulur.

(8) Gerekli hallerde, Genel Müdürlük tarafından sivil İHA’lardan elde edilecek bilgiler, emniyet birimleri, Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendirilecek Kuvvet Komutanlıklarına aktarılır.

(9) İHA işletmeleri, SHGM’den aldıkları uçuş izni kapsamı dışında kesinlikle uçuş gerçekleştirmeyecektir.

(10) Türk Hava Sahası’nda sürekli bir pilot kontrolünde olacak şekilde sivil İHA uçuşları gerçekleştirilecektir. Pilot müdahalesi gerektirmeyen, sadece otomatik operasyon kabiliyetine sahip İHA sistemleri sivil maksatlarla kullanılamaz.

(11) İHA’larla silah, patlayıcı, nükleer, kimyasal ve biyolojik maddelerin taşınması yasaktır.

## İHA pilotu nitelikleri ve lisanslandırması

Madde 8 - (1) İHA pilotu yetkilendirilmesi Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecektir.

(2) İHA pilotu aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır. Bu koşulların sağlanması durumunda İHA Pilot Lisansı 3 yıl süre ile verilir. 3 yıllık sürenin bitiminde Pilot yeniden yeterlilik kontrolüne tabi tutulur.

a) En az 18 yaşında ve lise mezunu olmalı,

b) ICAO ANNEX-1 1, 2 veya 3ncü sınıf sağlık muayene gerekliliklerine göre bir yetkili havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucu sağlık sertifikasına sahip olmalı,

c) Yürürlükteki mevzuata göre PPL eğitiminin teorik kısmını başarıyla tamamlamış olmalı (sabit kanat İHA’lar için PPL(A) ve döner kanat İHA’lar için PPL(H)),

ç) İHA sistemlerinin kullanımına yönelik ilave eğitim alınmış olmalı,

d) Başvuru sahibi üretici firmanın veya üretici firma tarafından yetkilendirilen firmanın/organizasyonun pilot uçuş eğitim programını başarı ile tamamlamış olmalı,

e) İHA pilotu Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen tecrübeli bir İHA pilotu tarafından yapılan ve uçuş eğitimi alınan İHA sistemine yönelik yeterlilik kontrolünden başarılı olmalıdır.

(3) Geçerli bir İHA pilot lisansına sahip olan bir İHA pilotu, ilgili İHA sistemindeki eğitim seviyesinin devamı için, İHA sisteminin Uçuş Operasyonları El Kitabı‘nda belirtilen asgari uçuş faaliyetini gerçekleştirmelidir. Bu durumun takibinden İHA işletmecileri sorumludur. Herhangi bir nedenle eğitim seviyesi gereksinimlerinin (currency) altına düşen İHA pilotunun lisansının yeniden geçerli olması için Uçuş Operasyonları El Kitabı’nda belirtilen eğitimi alması ve sonrasında ise (4) d’de belirtilen hususu başarıyla tamamlamalıdır.

(4) Geçerli bir İHA Pilotu Lisansı’na sahip olan bir kişi, farklı bir tipteki İHA sistemini kullanabilmesi için (2) ç-e’de belirtilen hususları başarıyla tamamlamalıdır. Yeni İHA’nın farklı sınıfta olması (sabit kanat veya döner kanat) durumunda, yeni tipe yönelik PPL teorik eğitiminin farklı kısımlarını başarıyla tamamlamalıdır.

## Uçuş Ekibi

Madde 9 –(1) Her uçuşta, uçuş ekibinin miktarı ve teşkili İHA sisteminin uçuşa elverişlilik sertifikasında ve üretici firma dokümanlarında veya Uçuş Operasyonları El Kitabında belirtilen miktardan az olamaz.

(2) İşletici ve sorumlu İHA pilotu, uçuş ekibinin İHA tipine uygun geçerli lisanslara sahip olmasından ve uçuş melekelerini muhafaza etmelerinden sorumludur.

(3) İHA uçuş ekibi çalışma ve dinlenme süre limitleri:

a) Günlük azami mesai süresi: 12 saat

b) Kesintisiz azami uçuş görev süresi: 5 saat

c) Günlük toplam uçuş görev süresi: 8 saat

ç) 2 uçuş arası asgari dinlenme süresi: Önceki uçuş süresinin 1/3’ü veya yarım saat (hangisi büyükse)

d) Mesai sonrası asgari dinlenme süresi: 10 saat

e) Aylık azami uçuş süresi: 150 saat

f) Yıllık azami uçuş süresi: 1500 saat

(4) Bir İHA uçuş ekibi, aynı anda sadece bir İHA’nın uçuşunu gerçekleştirebilir.

## Gürültü sertifikası

Madde 10 - (1) SHY-16 Yönetmeliğinde belirtilen esaslar içinde Gürültü Sertifikası İHA Yer Kontrol İstasyonu’nda bulundurulur.

# ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

# Operasyon

## Uçuş izni başvurusu

Madde 11 – (1) İHA işletmecisi, uçuş düzenlemek için müsaade almak üzere en az 30 gün önce Genel Müdürlüğe başvurur ve başvurunun bir örneğini DHMİ Genel Müdürlüğüne gönderir. Başvuru, Genel Müdürlük tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü ve ilgili askeri kurum ile koordinasyon sağlanarak sonuçlandırılır. Uçuş yapılacak bölge NOTAM ile yayımlanır.

(2) İHA işletmecisi, uçuşun düzenleneceği sahanın koordinatlarını, uçuşun saatlerini, kalkış, tırmanış, alçalma, uçuş seviyesi ve iniş ve acil durum usulleri ile İHA sisteminde kullanılacak frekanslar gibi ilgili detaylı bilgileri Genel Müdürlük ve DHMİ Genel Müdürlüğüne başvuru esnasında sunacaktır. Acil durum usulleri; acil durum iniş alanlarına yönelik iniş usulleri, link kaybı usulleri, vb. manevraları da içerecektir.

(3) Ayrıca, İHA işletmecisi, başvurunun onaylanmasını takiben uçuşların düzenleneceği NOTAM’lanmış hava sahasından sorumlu ATC ünitesi ile acil durumlar haricinde operasyondan en az bir gün önce uçuşa ilişkin usuller üzerinde mutabakat sağlar. Bu yetkilendirmeler, İHA operasyonları için geçerli olan Standart Harekât Usulleri’ne dayalı olacaktır.

(4)Standart Harekat Usulleri; normal usulleri, planlanmamış durumlara ilişkin usulleri, hava aracının acil durumdan kurtarılmasına yani uçuşun sona erdirilmesine ilişkin usulleri içerecektir.

## Uçuş usulleri

Madde 12 – (1) Aşağıda belirtilen dokümanlar ve belgelerin Yer Kontrol İstasyonu’nda bulundurulması ve yapılacak kontrollerde gösterilmesinden sorumlu pilot sorumludur.

a) İHA sisteminin tescil ve uçuşa elverişlilik sertifikaları veya fotokopileri,

b) Uçuş ekibinin Lisansları,

c) Uçuş operasyonları el kitabı,

ç) İHA sistemi üretici firma dokümanları,

d) Uçuş bölgesinin haritaları,

e) Önleme yapan ve önlenen uçak ekibinin kullanacağı görerek işaretler listesi.

(2) İHA’lar, insanlı hava araçlarına uygulanan IFR ve VFR kural ve usüllere tabi olacaktır.

(3) İHA’lar uçuşlarını Genel Müdürlük tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon sonucunda tanımlanan coğrafi sınırlar içerisinde, ayrılmış hava sahalarında yapacaktır.

(4) İHA’ların operasyonunu yöneten kişi hava aracının uçacağı hava sahası ile ilgili tüm kural ve usulleri bilecek, uçuş öncesi tüm ilgili NOTAM’lardan bilgi sahibi olacaktır.

(5) İHA’lar, ATC talimatlarını yerine getirebilecek ekipman yeterliliklerine uygun olacaktır.

(6) İHA’ların çağrı adında “İNSANSIZ” (UNMANNED) ifadesi yer alacaktır.

(7) İHA pilotu tarafından, araç performansı ve hava trafik kontrol muhaberesi sürekli kontrol edilecektir.

(8) İHA’lar, IMC şartlar hakim olduğu müddetçe VFR uçuş düzenleyemezler.

(9)İHA pilotunun görüş hattı dışarısında kalan bütün hava araçları, aynı ortamdaki insanlı hava araçları için geçerli olan düzenlemelere göre yürütülecektir.

(10) Uçuşlar meskun mahaller dışında planlanacaktır.

## Uçuş planı

Madde 13 – (1) Hava Trafik Kontrol usullerine uygun olarak uçuş planı doldurulacak ve uçuş planında hava aracının İHA olduğu belirtilecektir.

(2) İHA sahaya ilgili otoriteden izin almadan girip/çıkış yapamaz. İHA’ların izin verilen sahalardaki uçuşlarına ilişkin usuller, ilgili ATC ünitesi tarafından belirlenecektir. İHA’ların izin verilen sahalara gidiş-dönüş ve alacakları Hava Trafik hizmetleri ile hava sahasının kontrolü açısından uygulayacakları kurallara ilişkin usuller Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak ayrıca yayınlanacaktır.

(3) İHA pilotu tarafından, onaylanan uçuş planına uygun uçuş yapılacaktır. Acil durumlar nedeniyle uçuş planının dışına çıkılması durumunda, gecikmeden ilgili ATC ünitesiyle temas kurularak bilgi verilecektir.

## Ayırma sağlama ve çarpışma önleme

Madde 14 – (1) VFR uçuşlarda, diğer hava araçları ile ayırmayı sağlamak ve çarpışmayı önlemek İHA pilotunun sorumluluğundadır. Ayrıca, VMC şartların muhafazası hususunda İHA pilotuna İHA işleticisi tarafından teknik destek sağlanacaktır.

(2) Aletli uçuş şartları hakim olduğu durumlarda; uçuşlar, bir ATC müsaadesi altında, ayrılmış sahalarda IFR olarak gerçekleştirilecektir,

(3) Gürültü limitleri için, ICAO Ek-16’nın ilgili bölümleri esas alınacaktır.

(4) Kalkış ve iniş, onaylanmış Standart Harekat Usulleri’ne göre yapılacaktır ve İHA pilotu, ATC talimatlarına uyacaktır.

(5)VMC İHA operasyonlarında diğer trafiklerle ayırma sorumluluğu, İHA pilotuna ait olacaktır.

(6) Otomatik kalkış ve iniş sistemine sahip İHA’lar için, İHA pilotu, İHA’nın çalışma durumunu ve verilen müsaadelere olan uyumu takip edecektir.

## Minimum ayırma minimaları

Madde 15 -(1) Ayrılmış hava sahalarında operasyon yapan İHA’lar kendileri için tahsis edilen ve NOTAM’lanan sahaların dışında uçuş yapmayacaklardır.

(2) Ayrılmış sahalara giriş ve çıkışlarda IHA’nın diğer hava araçları ve manialarla ayrılması sorumluluğu İHA pilotuna aittir.

## Acil durum usulleri

Madde 16 – (1) İnsanlı Uçaklara uygulanan Acil Durum usulleri mümkün olduğunca İHA’lar için de uygulanacaktır. Yerdeki insan ve diğer hava sahası kullanıcılarının emniyetini sağlamak için,  ATC ile koordine edilerek emniyet gereklilikleri arttırılır.

## Kontrol linki kaybı

Madde 17 –(1) İHA uçuş planı, İHA ile olan kontrol linki kaybı durumunda kullanılacak olan, önceden planlanmış, acil durum uçuş profillerine ilişkin bilgi ve usullerini, önerilen kurtarma alanının ve eğer uygunsa bir yedek meydanın detaylarını içerecektir.

(2) Sistem kabiliyetlerine göre bu profiller; önceden belirlenmiş kurtarma alanına, önceden belirlenmiş rotayı uygulayarak gidişi ve ardından otomatik olarak uçuşun sonlandırılmasını içerecektir. Bu profiller meskun mahaller üzerinden geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

(3) Önceden belirlenmiş kurtarma alanına otomatik geçiş ve ardından uçuş sona erdirme sisteminin aktif hale getirilmesi gereklidir.

(4) Kontrol linkinin kopması durumunda, sorumlu İHA pilotu acil durum deklere edecektir. İHA üzerinde IFF sistemi olması durumunda, A7700 transponder kodu otomatik olarak devreye girecektir.

(5) Kontrol linki kaybı nedeniyle acil durum profilini otomatik olarak uygulayan İHA, acil durum yaşayan hava aracı işlemi görecektir.

## Ciddi sistem arızası sonrasında iptal usulleri

Madde 18 – (1) Kontrol linki haberleşmesi kaybı dışında kalan ciddi sistem arızaları için, özel iptal işlemleri ve uçuş sona erdirme usulleri sorumlu İHA pilotu tarafından uygulanacaktır.

(2) İHA sisteminde meydana gelecek her türlü arızalar, İHA mürettebatı tarafından eş zamanlı olarak takip edilebilecek şekilde yer kontrol istasyonu üzerinden eş zamanlı olarak gösterilecektir.

(3) İHA pilotu ve ATC arasındaki haberleşme kaybı durumunda, IFF transpondera A7600 kodu bağlanacak ve alternatif haberleşme yolları ile ATC’yle temas kurulacaktır. ATC ile temas kuruluncaya kadar, Standart Harekat Usulleri’ne ve ATC tarafından onaylanan uçuş planına uygun olarak hareket edilecektir. Eğer muhabere yeniden kurulamazsa; IFF Transponder’a A7600 kodu bağlanacak ve acil durum profili uygulanarak İHA en uygun zamanda indirilecektir.

## Yasadışı müdahale

Madde 19 – (1) Bir İHA’nın kontrolünün yasadışı olarak başkaları tarafından alınması durumunda, İHA mürettebatı en kısa zaman içinde bu durumu ATC ünitelerine ve ayrıca ilgili emniyet kuvvetlerine bildirmeye çalışacaktır. İHA mürettebatı mümkün olması durumunda IFF Transponder’a A7500 kodunu bağlayacaktır.

## Meteorolojik şartlar

Madde 20 – (1) İHA’lar için olan meteorolojik minimumlar, her bir spesifik İHA sisteminin kabiliyetlerine, sorumlu İHA pilotunun niteliklerine ve uçuşun yürütüleceği hava sahasına göre belirlenecektir.

(2) İHA’lar, uygun buzlanma önleyici ve buz giderici sistemlere sahip olmadıkları sürece, buzlanmanın oluşabileceği şartlara girmeyecektir.

(3) Kalkış ve kurtarma için VFR usuller çerçevesinde uçan İHA’lar için olan rüyet gereklilikleri, Türkiye AIP sinde yer alan kurallar dahilinde yapılan VFR uçuşlar için gerekli olan minimumların aynısıdır.

(4) Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi’ne sahip olan İHA’lar için meteorolojik minimumlar, İHA pilotunun İHA’nın uçuş hattını görsel olarak doğrulamasına ve manuel olarak pas geçmeyi başlatmasına ve pas geçmenin gerçekleştirilmesine yetecek kadar olacaktır. Bu minimum rüyet değeri uçuş operasyonları el kitabında bulunacaktır.

## İzin ve koordinasyon usulleri

Madde 21 -(1) İHA işleticisi, uçuşu düzenlemek için müsaade almak üzere Genel Müdürlüğe başvurur. Başvuru, uçuşun düzenleneceği sahanın koordinatlarını, uçuşun saatlerini, kalkış, tırmanış, alçalma, uçuş seviyesi ve iniş usulleri ile İHA sisteminde kullanılacak frekanslar gibi ilgili detaylı bilgileri içerir. Genel Müdürlük ilgili diğer kurumlarla koordinasyon sonucunda uygun bulunması halinde uçuş müsaadesi/NOTAM yayınlar.

(2) İHA işletme personeli, İHA operasyonlarına başlanmasından en az bir gün önce, planlanan İHA operasyonları için ilgili ATC ünitesine lokal Standart Harekat Usulleri’ni sunacaktır.

(3) Beklenmedik hadiselerle karşılaşılması halinde, DHMİ Genel Müdürlüğünün talebiyle İHA uçuşları iptal edilebilir veya ertelenebilir. Bu durum Genel Müdürlük ve işleticiye DHMİ Genel Müdürlüğünce bildirilir.

## Hava trafik kontrol birimleri ile haberleşme

Madde 22 – (1) Uçuş planında yapılacak değişikliklere ilişkin istekler, belirlenmiş usullere göre ilgili ATC birimlerine yapılacaktır.

(2) Sorumlu İHA pilotu, uçuş süresince ilgili ATC otoritesi ile sürekli iki yollu haberleşme sağlayacaktır.

(3) İHA’ların, sorumlu İHA pilotu tarafından doldurulan ve onaylanmış uçuş planına uyup uymadıkları, sürekli olarak izlenecektir.

## Doğrudan göz teması altındaki operasyonlar

Madde 23 – (1) Bu maddede yer alan usuller sadece göz teması altında yapılan operasyonlar için geçerlidir.

(2) İHA’nın iniş ve kalkışı, araca doğrudan göz teması vasıtasıyla kumanda eden bir İHA pilotu tarafından yapılacaksa, İHA mürettebatı, ilgili meydan ve ATC personelinin uygulanacak özel usuller hakkında bilgilendirildiğinden ve oluşturulan spesifik İHA Standart Harekat Usulleri’nden haberdar olduklarından emin olacaktır. Uçuş planında gerekli olan bilgilerin yanı sıra, araç kontrolü, kurtarma ve uçuş sonra erdirme hakkındaki usuller de anlatılacaktır.

(3) Doğrudan gözle temas yoluyla gerçekleştirilen İHA uçuşları için belirlenen muhabere gerekleri, insanlı uçaklar için belirlenenlerle aynıdır. Hem İHA pilotu hem de İHA yer kontrol istasyonu, uçuşa başlamadan önce, ayrılmış hava sahasından sorumlu olan ATC ünitesi ile ön koordinasyon sağlayacaktır.

## Doğrudan göz teması limitleri dışındaki operasyonlar

Madde 24 –(1) Aşağıdaki bilgiler, bütün uçuş izin taleplerine ve mümkün olduğunda da uçuş planlarına eklenecektir:

a) İHA’ya özgün olan herhangi bir performans gereksinimi ya da kısıtlaması, uygun bir şekilde uçuştan önce ilgili ATC ünitesine bildirilecektir. Sorumlu İHA pilotu, İHA’nın onaylanmış uçuş müsaadesi dahilinde gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı bir müsaadeyi kabul etmeyecektir.

b) iptal usulleri.

## İletişim gerekleri

Madde 25 –(1) Sorumlu İHA pilotu ve ilgili ATC ünitesi arasındaki muhabere, insanlı uçaklar için olan muhabere gereklerinin aynısıdır. İHA yer kontrol istasyonu, ATC personelinin sorumlu İHA pilotu ile normal bir uçağın pilotuymuş gibi konuşmasına müsaade eden bir muhabere sistemi kullanacaktır. Sorumlu İHA pilotu, ATC personeli ile yaptığı anlaşmanın ardından, radyo muhaberesinin kaybolması durumunda ATC ünitesi ile temas kurmak için kullanacağı bir sabit telefon hattı numarası isteğinde bulunacaktır.

## Seyrüsefer sistemleri

Madde 26 – (1) İHA’lar, ülkemiz seyrüsefer altyapısına uygun seyrüsefer sistemlerine sahip olacak ve benzer operasyonlar yürüten insanlı hava araçları için geçerli olan seyrüsefer ekipmanı gereklerine tabi olacaktır. İHA pilotu, İHA’nın seyrüsefer yardımcılarına ya da fikslere göre olan pozisyonu her zaman için görebilecektir.

(2) İHA’lar, insanlı hava araçları ile aynı ışıklandırma malzemesi ve aynı yerleşim biçiminde ışıklandırılacaktır. İHA pilotu, bu ışıkları İHA havada iken açıp kapatabilecektir; fakat normalde, taksi, kalkış, uçuş ve iniş esnasında, ilgili otorite tarafından aksi bildirilmediği ve araç hareket ettiği sürece yanık kalacaktır.

(3) İHA’lar, insanlı uçaklar ile aynı şekilde çakar lambalara sahip olacaktır. İHA pilotu, bu ışıkları İHA havada iken açıp kapatabilecektir; fakat normalde, uçuş esnasında, ilgili otorite tarafından aksi bildirilmediği sürece yanık kalacaktır.

(4) İHA’lar, insanlı hava araçları için belirlenmiş gereklere göre, çalışan bir Mode C transpondera sahip olacaktır. İHA pilotu, görev sırasında ATC ünitesinden izin almak kaydıyla veya ATC ünitesinin talimatları doğrultusunda transponderını açıp kapayacak ve kodunu değiştirebilecektir.

(5) İHA pilotu, ilgili ATC ünitesi ile sürekli iki yönlü muhabereyi muhafaza edecektir. İHA muhabere altyapısı, İHA pilotunun ATC ünitesi ile nerede olursa olsun temas sağlamasını mümkün kılacak şekilde tasarlanacaktır.

(6) İHA, İHA pilotuna emniyetli operasyon kontrol ve seyrüsefer için gerekli olan, uçak sistemlerinin ve uçuşun durumu ve irtifa hakkındaki bütün bilgileri sunacaktır.

(7) İHA sistemi, İHA sistemlerinin ve seyrüsefer durumunun, telsiz ve intercom muhaberesi kaydını yapan cihazlara sahip olacaktır. Bu cihazlar için de insanlı uçaklar için belirlenen standartlar geçerlidir. Ses kayıt cihazı yer kontrol istasyonu içerisinde olacaktır ve ilgili bütün telsiz ve intercom muhaberesi kaydının almanın yanı sıra, yer istasyonu mürettebatının konuşmalarını da bir alan mikrofonu ile kaydedecektir. İHA sistemlerinin ve seyrüseferin durumu, hem araçta hem de yer istasyonunda bulunan cihazlarla kaydedilecektir.

(8) İHA’lar, bir uçuş sona erdirme sistemi ve insanlı hava araçları içinde zorunlu olan özel ekipmanlar (IFF/SIF veya MODE S, TCAS vb.) olmadan Türk Hava Sahasında uçmayacaktır.

(9) İHA’larınTürk Hava Sahası içerisinde akrobasi manevraları yapması yasaktır.

## Havaalanı işletim prosedürleri

Madde 27 - (1) İHA’nın uçuş operasyon işlemlerinin Genel Müdürlük tarafından ruhsatlandırılmış hava alanlarından yapılması zorunlu değildir.

(2) İHA operasyonlarını yöneten kişiler, uçuş operasyon gerçekleştirdiği hava alanında uygulanan ilgili kural ve prosedürlere uygun olarak uçuş operasyon işlemini gerçekleştirmelidir.

(3) Hava alanı işleticisi, hava alanında gerçekleştirilen İHA operasyonunun tüm aşamalarında oluşabilecek risklerin değerlendirilmesi ve azaltılmasını sağlamak amacıyla İHA operasyonlarına ilişkin bir prosedür hazırlamalıdır.

## Frekans kullanımı

Madde 28- (1) İHA sisteminin operasyonu için kullanılacak frekanslar için 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun gereği olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan gerekli kullanım izinleri alınacaktır. Bu izin belgeleri, İHA uçuş müsaadesi başvurusu esnasında Genel Müdürlüğe teslim edilecektir.

(2) İHA sisteminin çalışması için kullanılacak frekanslarda yapılacak iletişim, her türlü karıştırmaya karşı mümkün olduğunca dayanıklı olacaktır.

## İHA kontrolünün yer kontrol istasyonları arasında devredilmesi

Madde 29 - (1) Bir İHA’nın kontrolünün başka bir Yer Kontrol İstasyonunda bulunan uçuş ekibine devir yapılmadan en az aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde brifing yapılır.

a) Uçuş göreviyle ilgili bilgiler,

b) ATC’den alınan geçerli uçuş talimatları,

c) Görev bölgesi, gidiş/dönüş rotası, kalkış/iniş bölgesindeki meteorolojik durum,

ç) NOTAM’lar ve uçuşu ilgilendiren diğer hususlar,

d) Devir usulleri.

(2) Yer Kontrol İstasyonları arasında İHA kontrolünün devrinden önce, ilgili ATC ünitesine bilgi verilir.

## Operasyon güvenliği

Madde 30 - (1) İHA sisteminin kontrolünün ele geçirilerek suç maksatlı kullanımının engellenmesiyle ilgili usuller ve tedbirler, Güvenlik Programına eklenir.

(2) Yer Kontrol İstasyonu’nun içine sadece yetkili ve Genel Müdürlük tarafından izin verilmiş personelin girmesini sağlayacak şekilde gerekli tedbirler alınmalıdır.

(3) Yer Kontrol İstasyonu ve kontrol linki sistemlerinin bulunduğu bölgeye girişlerin kontrolü için gerekli fiziki tedbirler alınır.

## İzinsiz operasyon

Madde 31 - (1) İzin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve tespit edilmesi halinde ilgili şahıs ve işletmelere 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında cezai işlem yapılır.

# DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

# Son Hükümler

## Yürürlük

Madde 32 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

## Yürütme

Madde 33 – (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.