MOTOR PERVANE YENİLEME PERİYODU UZATMA İŞLEMİ KONTROL LİSTESİ

| Bakımı Gerçekleştiren Teknisyenin; |
| --- |
| Bakım Kuruluşu ve Yetki Numarası |  |
| İşlemi yapan Teknisyenin Adı, Soyadı ve SHY-66 Lisans No |  |
| Gerçekleştirilen Kontrol ile İlgili; |
| Kontrol Tarihi, Yeri |  |
| Hava Aracı Tescil İşareti |  |
| Hava Aracı Üreticisi |  |
| Hava Aracı Tipi/Modeli |  |
| Tip Sertifikası No |  |
| Uçuş Operasyon Kategorisi |  |
| Hava Aracı Sahibi/İşleticisi |  |
| Azami Kalkış Kütlesi MTOM |  | Koltuk Kapasitesi |  |
| Son Bir Yıldaki ( … / … / …………… … / … / …………… ) Uçuş Saati: ………………… |
| Yenileme Periyodu Uzatılacak | Motor | Pervane |
| Üretici |  |  |
| Tipi/Modeli |  |  |
| Tip Sertifika No |  |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Seri No |  |  |  |  |
| İmal Yılı |  |  |  |  |
| Toplam FH |  |  |  |  |
| Overhaul Periyodu |  |  |
| 1. Overhaul Uzatma Tarihi | Motor: …… / …… / …………… Pervane: …… / …… / ……… Motor Saati: …………………… Pervane Saati: ……………… |
| 2. Overhaul Uzatma Tarihi | Motor: …… / …… / …………… Pervane: …… / …… / ……… Motor Saati: …………………… Pervane Saati: ……………… |
| 3. Overhaul Uzatma Tarihi | Motor: …… / …… / …………… Pervane: …… / …… / ……… Motor Saati: …………………… Pervane Saati: ……………… |
| 4. Overhaul Uzatma Tarihi | Motor: …… / …… / …………… Pervane: …… / …… / ……… Motor Saati: …………………… Pervane Saati: ……………… |
| 5. Overhaul Uzatma Tarihi | Motor: …… / …… / …………… Pervane: …… / …… / ……… Motor Saati: …………………… Pervane Saati: ……………… |
| 6. Overhaul Uzatma Tarihi | Motor: …… / …… / …………… Pervane: …… / …… / ……… Motor Saati: …………………… Pervane Saati: ……………… |
| 7. Overhaul Uzatma Tarihi | Motor: …… / …… / …………… Pervane: …… / …… / ……… Motor Saati: …………………… Pervane Saati: ……………… |

| Motor Kontrolleri - Yapılacak İşlemler | Kontrol Eden İmzası |
| --- | --- |
| 1 | Motoru harici olarak; motor bloğundaki çatlak, kaçak, korozyon ve aşırı ısınma yönüyle kontrol et. |  |
| 2 | Motor (üst, yan, külbütör) kapaklarını açarak, bujileri sökerek silindirlerin, iç yüzeylerinin ve sekmanların ve ayrıca ulaşılabilen tüm bölgelerin boroskop cihazı ile korozyon, çatlak ve bozulma yönünden kontrol et. |  |
| 3 | Motor bölümünde yer alan kablo, konnektör, sensör ve hortumları doğru takılış, aşınma, ve hasar ve ömürlü parça yönüyle kontrol et. |  |
| 4 | Motor mount’unu ve titreşim sönümleyicileri; aşınma, gevşeklik, korozyon ve hasar yönüyle kontrol et. |  |
| 5 | Manyetik tapaları (magnetic plug) (varsa) metal parçacık yönüyle kontrol et. |  |
| 6 | Sökülen yağ filtresi/screen’i metal parçacık yönüyle kontrol et. |  |
| 7 | Son 100 uçuş saatindeki yağ sarfiyatını hesapla ve üreticinin belirlediği limitlerin aşılmadığından emin ol. |  |
| 8 | Kompresyon testi yap ve değerleri aşağıdaki ilgili yerlere kaydet. 1. Silindir 2. Silindir 3. Silindir 4. Silindir 5. Silindir 6. Silindir 7. Silindir 8. Silindir |  |
| 9 | Motoru çalıştır ve aşağıdaki değerleri kaydet. Max. RPM Sağ Manyeto Düşürmesi Sol Manyeto Düşürmesi Yağ Sıcaklığı (max. RPM’de) Yağ Basıncı (max. RPM’de) |  |

| Pervane Kontrolleri - Yapılacak İşlemler | Kontrol Eden İmzası |
| --- | --- |
| 1 | Pervane ve abağı; doğru takılış, yağ kaçağı ve hasar yönüyle control et. |  |
| 2 | Pervane pallerini; çatlak, çukur, çentik, çizik, erozyon, korozyon vb. diğer hasarlar yönüyle kontrol et. |  |
| 3 | Pervane şaftını gevşeklik yönüyle kontrol et. |  |
| 4 | (Değişken hatveli pervaneler için) governor / constant speed unit (CSU)’yu doğru takılış, yağ kaçağı ve hasar yönüyle kontrol et. |  |

Yapılan incelemeler neticesinde ……………………………………… seri numaralı motorun ……………………………………………… seri numaralı pervanenin yenileme (overhaul) periyotu uzatma işleminin bir yıl süreyle ertelenebileceği kararlaştırılmış olup, (olası) yanlış kararla ilişkili doğabilecek tüm sorumlulukları kabullendiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Tarih: …… / …… / ……………

Lisans No: …………………………

Adı Soyadı: …………………………

İmza: …………………………